Заказчик – администрация Гороховского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Книга 2.  Материалы по обоснованию.

Текстовые материалы

2018

Состав документации

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
|  | Книга 1 Положение о территориальном планировании |  |
|  | Карта 1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта функциональных зон поселения. | М 1:5 000 М 1:50 000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
|  | Книга 2 Материалы по обоснованию |  |
|  | Карта 2. Материалы по обоснованию | М 1:5 000 М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими материалами (в формате TIFF) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003 | – 1 диск |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

Введение

Внесение изменений в генеральный план Гороховского сельского поселения Иркутского района Иркутской области (утвержденный решением Думы Гороховского муниципального образования № 3-14-5/дсп от 14.11.2013г.) с изменениями (утвержденными решением Думы Гороховского муниципального образования № 3-45-2 дсп от 29.06.2016 г.) выполнено по заданию Администрации Гороховского муниципального образования (приложение № 1 к муниципальному контракту Ф.2018.541503 от 19 ноября 2018г.).

Основанием для разработки проекта является постановление Главы Гороховского муниципального образования от 19 декабря 2017 г. №530 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Гороховского муниципального образования».

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки границ функциональных зон для приведения их в соответствие с актуальными сведениями государственного реестра недвижимости.

Внесены изменения в следующие материалы:

Книга 1. Положения о территориальном планировании:

- раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Книга 2. Материалы по обоснованию:

- пункт 5.3.2. Планируемое использование территории;

- таблицы 5.11, 5.13, 5.14, 5.15 пункта 5.4.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон;

- таблицу 5.41 пункта 5.5.3 Производственные территории и объекты, 1. Существующие территории и объекты;

- раздел 7 Основные технико-экономические показатели.

Графические материалы проекта, подлежащие утверждению:

- карта 1.  Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения.

Графические материалы по обоснованию:

- карта 2. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий в границах поселения. Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов.

Книга 2. Материалы по обоснованию

5.4.2. Планируемое использование территории

Территория Гороховского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 85 214,8 га.

Проектом генерального плана не предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения. Произведена корректировка функциональных зон поселения в соответствии с фактическим использованием земельных участков и объектов капитального строительства, а также с учетом установленных в Едином государственном реестре границ земельных участков.

На территории Гороховского сельского поселения предусмотрено создание противопожарных минерализованных полос.

Минерализованные полосы - линейные участки территории, очищенные от растительных горючих материалов до минерального слоя почвы или обработанные почвообрабатывающими орудиями или иным способом. Ширина противопожарных минерализованных полос составляет 0,3—9 м в зависимости от способа их создания с учетом возможного характера и интенсивности распространения пожаров, почвенных и лесорастительных условий, степени природной и фактической пожарной опасности участка леса. Устройство противопожарных минерализованных полос вдоль склонов минимизируют или исключают во избежание развития эрозионных процессов.

Основными показателями качества противопожарных минерализованных полос являются минерализация (по допустимым размерам необработанных участков поверхности почвы) и степень заделки грунтом. Допустимая длина необработанных участков поверхности почвы должна быть не более 3 % на каждые 100 м длины противопожарной минерализованной полосы в зависимости от степени природной пожарной опасности участка. Допустимая степень заделки растительных остатков на противопожарной минерализованной полосе должна быть не менее 90 % в зависимости от степени природной пожарной опасности участка.

Целесообразно размещать противопожарные минерализованные полосы не ближе 50 метров от прилегания лесных массивов к жилой застройке населенных пунктов Гороховского сельского поселения.

В результате размещения пожарных депо в с. Горохова и п. появятся зоны режимных объектов общей площадью 0,8 га.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Проектное использование территории Гороховского сельского поселения в установленных границах населенных пунктов

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % | га | % |
|  | За границами населенных пунктов | д. Степановка | с. Горохово | д. Баруй | пос. Бухун | д. Сайгуты | д. Верхний Кет |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ | 0.09 | 0.00 | 59.37 | 71.2 | 165.25 | 45.00 | 87.40 | 46.80 | 20.10 | 75.50 | 87.73 | 52.90 | 27.47 | 49.9 |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 эт.) |  |  |  |  | 0.84 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО. НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 5.62 | 1.50 | 0.48 | 0.30 |  |  | 1.22 | 0.70 |  |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО. ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 1.67 | 2.0 | 9.80 | 2.70 | 1.26 | 0.70 | 0.70 | 2.60 | 1.45 | 0.90 | 0.85 | 1.5 |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  | 0.24 | 0.3 | 0.89 | 0.20 | 0.23 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.10 |  |  | 0.17 | 0.10 |  |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II.III КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  | 1.96 | 1.10 |  |  | 23.75 | 14.30 |  |  |
| П2 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV.V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 10.20 | 0.01 | 7.21 | 8.7 | 18.92 | 5.20 | 3.88 | 2.10 |  |  | 2.85 | 1.70 |  |  |
| П3 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV.V КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  |  |  |  | 1.57 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| П4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН. САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ |  |  |  |  | 4.44 | 1.20 |  |  | 0.15 | 0.60 |  |  |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| П5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1.37 | 0.00 | 0.79 | 1.00 | 0.06 | 0.00 |  |  | 0.02 | 0.10 | 0.57 | 0.40 | 0.01 | 0 |
| П6 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7.02 | 0.01 |  |  | 0.56 | 0.20 | 0.66 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 11386.40 | 13.50 | 1.12 | 1.3 | 48.64 | 13.20 | 1.39 | 0.70 |  |  | 6.25 | 3.80 | 16.91 | 30.7 |
| СХ2 | ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. САДОВОДСТВА. ОГОРОДНИЧЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.25 | 8.40 | 3.05 | 1.80 |  |  |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 67281.22 | 79.78 |  |  | 9.84 | 2.70 | 5.40 | 2.90 | 0.51 | 1.90 | 3.92 | 2.40 |  |  |
| Р2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 5623.90 | 6.67 | 9.78 | 11.7 | 88.31 | 24.00 | 74.62 | 40.00 | 2.30 | 8.60 | 29.15 | 17.60 | 7.96 | 14.5 |
| Р3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ |  |  | 2.69 | 3.2 | 6.90 | 1.90 | 0.65 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 4.15 | 2.50 | 0.91 | 1.7 |
| Р4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  |  | 0.33 | 0.4 | 1.16 | 0.30 | 0.75 | 0.40 | 0.27 | 1.00 | 1.57 | 0.90 | 0.92 | 1.7 |
| Р5 | ЗОНЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА. ТУРИЗМА |  |  |  |  | 1.81 | 0.50 | 2.59 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 15.67 | 0.02 |  |  | 3.42 | 0.90 | 3.59 | 1.90 | 0.02 | 0.10 |  |  |  |  |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 4.23 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  | 0.59 | 0.30 |  |  | 0.23 | 0.90 |  |  |  |  |

5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон

Таблица 5.13 - Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ. ГА |
| --- | --- | --- |
|  | За границами населенных пунктов | д. Степановка | с. Горохово | д. Баруй | пос. Бухун | д. Сайгуты | д. Верхний Кет |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ |  | 59.37 | 163.84 | 87.57 | 20.10 | 88.02 | 27.47 |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 эт.) |  |  | 0.84 |  |  |  |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО. НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  | 5.61 | 0.48 |  | 1.21 |  |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО. ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 1.66 | 9.81 | 1.26 | 0.7 | 1.45 | 0.85 |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 0.24 | 0.63 | 0.23 |  |  |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |
| П1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II.III КЛАССА ОПАСНОСТИ | 9.34 |  |  | 1.96 |  | 23.76 |  |
| П2 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV.V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 18.39 | 7.23 | 18.93 | 3.88 |  | 2.85 |  |
| П3 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV.V КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  | 1.57 |  |  |  |
| П4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН. САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ |  |  | 4.45 |  | 0.15 |  |  |
| ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| П5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1.08 | 0.78 | 2.04 |  | 0.02 | 0.57 | 0.01 |
| П6 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7.68 | 0.33 | 0.56 | 0.66 |  |  |  |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| СХ1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 11511. 77 | 1.12 | 48.63 | 1.39 |  | 6.25 | 16.91 |
| СХ2 | ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА. САДОВОДСТВА. ОГОРОДНИЧЕСТВА | 3.66 |  |  |  | 2.25 | 3.05 |  |
| ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 67917.96 |  | 9.84 | 5.41 | 0.51 | 3.91 |  |
| Р2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 5748.39 | 9.76 | 88.3 | 74.61 | 2.3 | 29.16 | 7.96 |
| Р3 | ЗОНЫ ПАРКОВ. СКВЕРОВ. БУЛЬВАРОВ |  | 2.70 | 6.88 | 0.66 | 0.08 | 4.15 | 0.91 |
| Р4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | 0.33 | 1.16 | 0.75 | 0.27 | 1.58 | 0.92 |
| Р5 | ЗОНЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА. ТУРИЗМА |  |  | 1.81 | 2.59 |  |  |  |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 16.88 |  | 3.42 | 3.59 | 0.02 |  |  |
| ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СН1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 4.23 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  | 0.59 |  | 0.23 |  |  |

Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в границах населенных пунктов горохово |
| инженерная инфраструктура |
| 1 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Котельная с.Горохово | новое строительство | I очередь | 1,98 |

5.5.3. Производственные территории и объекты

1.Существующие территории и объекты.

Таблица 5.41 - Перечень предприятий с их краткой характеристикой

| №№ п/п | Наименование | Профиль | Площадь территор. га | СЗЗ (нормат.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гороховское МО |  |  |  |
|  | С. Горохово |  |  |  |
| 3. | Пекарня | Пищевая | 0.2 |  |
| 4. | Кладбище |  | 2,0 | 50 |
|  | Д. Степановка |  |  |  |
| 3. | КФХ Худоян | С/х производство | 1,4 | 300 |
| 4. | Прочие |  | 3,4 |  |
|  | Вне границ застройки. |  |  |  |
| 1. | Свалки | Саночистка | 2,1 | 300 |
| 2. | Скотомогильник |  |  | 1000 |
| 3. | Кладбище |  | 1,0 | 50 |
|  | Д. Баруй |  |  |  |
| 3. | КФХ Добровольский | С/х производство | 0,5 | 300 |
|  | Д. Сайгуты |  |  |  |
| 1. | ИП Усков | Деревообработка | 0.8 | 100 |
| 3. | Кладбища |  | 0.5 | 50 |
| 4. | Свалка | Саночистка | 0.5 | 300 |
|  | Д. Верхний Кет |  |  |  |
| 1. | Прочие (площадка фермы) |  |  |  |
| 2. | Кладбище |  | 0,5 | 50 |
|  | П. Бухун |  |  |  |
| 2. | Кладбище |  | 0.1 | 50 |

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 85 214,8 521 829,8 | 85 214,8 315 610,4 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 318,3 0,4 | 447.21 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 254,9 0,3 | 446.37 0,5 |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | 0,84 0,0 | 0,84 0,0 |
| общественно-деловых зон | га % | 8,5 0,0 | 17.51 0,0 |
| производственных зон | га % | 66,0 0,1 | 74.98 0,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 9,4 0,0 | 10,75 0,0 |
| рекреационных зон | га % | 73 409,6 86,1 | 73 138.91 85,8 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 11 397,4 13,4 | 11 548.33 13,5 |
| зон специального назначения | га % | 5,6 0,0 | 4.23 0,0 |
| режимных зон | га % | - - | 0,82 0,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Гороховского сельского поселения | тыс. чел. | 1,633 | 2,7 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,022 | 0,035 |
| убыль | тыс. чел. | 0,028 | 0,020 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,066 | 0,060 |
| убыль | тыс. чел. | 0,062 | 0,050 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,490 30,0 | 0,729 27,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,758 46,4 | 1,215 45,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,385 23,6 | 0,756 28,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,576 | 1,02 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,345 59,9 | 0,53 52,0 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,040 6,9 | 0,07 6,9 |
| сельское и лесное хозяйство | то же | 0,267 46,4 | 0,35 34,3 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,038 6,6 | 0,11 10,8 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,231 40,1 | 0,49 48,0 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 29,9 | 67,5 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | 1,7 5,7 | 2,0 3,0 |
| частной собственности | то же | 28,2 94,3 | 65,5 97,0 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 29,9 100,0 | 67,5 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома усадебного типа | то же | 27,0 94,3 | 65,8 97,5 |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | то же | 1,7 5,7 | 1,7 2,5 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 1,9 6,3 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 0,2 0,3 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| под организацию санитарно-защитных зон | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 0,2 100,0 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 29,9 | 29,7 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 37,8 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строитель- ства | - - | 0,3 0,8 |
| за счет средств населения | то же | - - | 37,5 99,2 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 37,8 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 37,8 100,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 37,8 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | - - |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | н/д | 56,0 |
| канализацией | то же | н/д | 25,2 |
| центральным отоплением | то же | н/д | - |
| ваннами (душем) | то же | н/д | 25,2 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,2 | 25,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 45 28,1 | 150 55,5 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 435 271,9 | 435 161,1 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | 50 31,2 | 270 100,0* |
| Стационары – всего на 1000 чел. | коек | 25 15,6 | 175 64,8* |
| Аптека | объект | 1 | 6 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 593,7 371,1 | 863,7 319,9 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | - - | 108 40,0 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 10 3,7 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | 400 250 | 1 035 383,3 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 12,6 7,9 | 18,6 6,9 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 250 92,6 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 16 5,9 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 20 7,4 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 3 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 18,5 | 35,9 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 18,5 | 35,9 |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 38,9 | 76,9 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 5,5 | 76,9 |
| 5.3 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет | нет |
| 5.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | 280 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,528 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 0,528 |
| на производственные нужды | то же | - | - |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,32 | 1,63 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 150 |
| 6.1.4 Протяженность сетей | км | 0,38 | 18,86 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,474 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | н/д | 0,474 |
| на производственные нужды | то же | н/д | - |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | н/д | 0,5 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | - | 5,57 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | кВт-ч/год | 16 430 | 34 503 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 8 557 | 12 779 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 4,0 | 4,0 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001 | 0,026 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,001 | 0,026 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | то же | - | - |
| районные котельные | то же | - | - |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,35 | 7,779 |
| 6.4.4 Протяженность сетей | км | н/д | 1,527 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 88,6 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Дамбы | км | - | 4,7 |
| 6.6.2 Регулирование русла рек и ручьев | км | - | 0,57 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 3,4 | 5,6 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 2,6 | - |
| в т. ч. стихийных | га | 2,6 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 4,23 | 4,23 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | н/д | н/д |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | н/д | н/д |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 12,47 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | н/д | н/д |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,22 | 0,02 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 25,6 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | н/д | н/д |

* без учета обслуживания населения соседних муниципальных образований