Заказчик – администрация Гороховского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

14-15-измГП

2015

Заказчик – администрация Гороховского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Текстовые материалы

14-15-измГП

Директор	Хотулев Р.А.

Главный архитектор проекта	Куцакова О.Ю.

2015

# Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 14-15-измГП-С | Содержание | 2 |
| 14-15-измГП-СП | Состав документации | 3 |
| 14-15-измГП-ТМ | Введение | 4 |
|  | Книга 1. Положение о территориальном планировании | 5 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение | 5 |
|  | Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения | 19 |
|  | Книга 2. Материалы по обоснованию | 25 |
|  | 5.4.2. Планируемое использование территории | 25 |
|  | 5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон | 27 |
|  | 5.6.2. Социальная инфраструктура | 56 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели | 68 |
|  | Приложение №1 к Муниципальному контракту № 14-15 от 19 мая 2015 г. | 72 |

Состав документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14-15-ГП- | Текстовые материалы. Внесение изменений в генеральный план Гороховского сельского поселения Иркутского района Иркутской области |  |
|  | 14-15-ГП-УЧ | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:5 000 М 1:25 000 |
|  | 14-15-ГП-УЧ | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения. | М 1:5 000 М 1:25 000 |
|  | 14-15-ГП-ОМ | Карта 3. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий в границах поселения | М 1:5 000 М 1:25 000 М 1:35 000 |
|  | 14-15-ГП-ОМ | Карта 4. Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов | М 1:5000 М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | 14-15-ГП-УЧ,ОМ,CD1 | CD – диск с графическими материалами (в формате TIFF) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003 | – 1 диск |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

ГИП                                                                                           		           	  Р.А. Хотулев

Введение

Внесение изменений в генеральный план Гороховского сельского поселения Иркутского района Иркутской области (утвержденный решением Думы Гороховского муниципального образования № 3-14-5/дсп от 14.11.2013г.) выполнено по заданию Администрации Гороховского муниципального образования (приложение № 1 к муниципальному контракту 14-15 от 19 мая 2015г.).

Внесение изменений в генеральный план вызвано необходимостью корректировки:

-  границ функциональных зон привести в соответствие с актуальными сведениями государственного кадастра недвижимости;

- уточнения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, уточнения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в соответствии с проектом Местных нормативов градостроительного проектирования Гороховского сельского поселения Иркутского района Иркутской области.

Внесены изменения в следующие материалы:

Книга 1. Положения о территориальном планировании:

- раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

- раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

Книга 2. Материалы по обоснованию:

- пункт 5.4.2. Планируемое использование территории;

- таблицы 5.13, 5.14, 5.15 пункта 5.4.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон;

- таблицы 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5,39, 5,40 пункта 5.5.2. Социальная инфраструктура

- раздел 7 Основные технико-экономические показатели.

Графические материалы проекта, подлежащие утверждению:

- карту 1.  Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения

- карту 2.  Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения.

Графические материалы по обоснованию:

- карту 3. Карта использования территории поселения. Карта с отображением существующих границ земель различных категорий в границах поселения

- карту 4.  Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов.

Книга 1. Положения о территориальном планировании

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в границах поселения |
| производственные объекты |
| 76 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение племенной фермы по откорму для бычков до 2 тыс.гол.скота ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 5,5 |
| 64 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | КФХ Петров | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 18 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | пилорама | передислокация | I очередь | 3,6 |
| инженерная инфраструктура |
| 14 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах населенных пунктов поселения |
| жилой фонд |
| в границах д.Степановка |
| 9 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,5 |
| 43 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| в границах с.Горохово |
| 7 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 58 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 2,0 |
| 70 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 57 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| 24 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| 47 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 6,0 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| в границах д.Баруй |
| 2 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,2 |
| 72 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 63 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 71 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 3,0 |
| 26 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,8 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,0 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,4 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 7,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 7,2 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,3 |
| 27 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 62 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,2 |
| в границах д.Сайгуты |
| 81 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,0 |
| в границах п.Бухун |
| 28 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 53 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,48 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,48 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 54 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,28 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,28 |
| в планируемых границах д.Верхний Кет |
| 5 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 42 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| социальная инфраструктура |
| в границах д.Степановка |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 30 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 25 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 12 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,4 |
| в границах с.Горохово |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 51 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 50 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| 1 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 44 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 10 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 5 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,23 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| 23 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Баня на 20 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
|  |  | Прачечная самообслуживания на 55 кг белья в смену |  |  |  |
|  |  | Химчистка самообслуживания на 5 кг вещей в смену |  |  |  |
| 56 | зоны объектов общественно-делового назначения | Гостиница на 16 мест | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 33 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 60 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,23 |
| 20 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 2 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 68 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих места | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах п.Бухун |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 41 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 30 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 65 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 8 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,36 |
| в границах д.Верхний Кет |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 4 посадочных места | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| 8 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Журавлёв | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 78 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Добровольский, пилорама | передислокация | I очередь | 1,6 |
| 80 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | Мехотряд | передислокация | I очередь | 2,0 |
| 79 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение откормочной базы молодняка ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 3,3 |
| 16 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ОАО "Родники", зерносклад | передислокация | I очередь | 1,27 |
| в границах д.Сайгуты |
| 12 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Усков, пилорама | новое строительство | I очередь | 0,8 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
| в границах д.Баруй |
| 44 | зона объектов транспортной инфраструктуры | автозаправочная станция на автомобильной дороге регионального значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет –"Усть-Ордынский – Оса" | новое строительство | расчетный срок | 0,67 |
| улично-дорожная сеть |
| в границах д.Степановка |
|  |  | улица вдоль берега р. Балей, протяженностью 0,67 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от проектируемой улицы вдоль берега р. Болей до ул. Чехова, протяженностью 0,38 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица вдоль р. Балей с дальнейшим продолжением до ул. Партизанская, протяженностью 1,15 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,05 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельно ул. Партизанская, протяженностью 0,5 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | строительство связки от проектируемой улицы до ул. Партизанская, протяженностью 0,2 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | ул. Школьная, протяженностью 0,89 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | строительство связки ул. Школьная и ул. Гагарина, протяженностью 0,18 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление улицы идущей параллельно ул. Новая, протяженностью 0,05 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Коммунистическая, протяженностью 0,34 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление связки ул. Школьная и ул. Юбилейная, протяженностью 0,22 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Школьная, общей протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,21 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,18 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 0,57 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,25 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,83 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Советская до ул. Нагорная, протяженностью 1,06 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Ключевая, протяженностью 0,54 км; | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица идущей от ул. Нагорная до ул. Лесная, протяженностью 0,37 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Чехова, протяженностью 0,63 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,85 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 1,4 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,2 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 3,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,44 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | продление ул. Степная, протяженностью 0,29 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от ул. Нагорная до пер. Коммунальный, протяженностью 0,79 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Заречная и ул. Маяковского, протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,17 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,04 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | реконструкция ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Нагорная, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Маяковского ул. Нагорная, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 2,59 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | связки от проектируемой улицы до ул. Нагорная, общей протяженностью 0,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Заречная, протяженностью 0,14 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,74 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до ул. Напольная, протяженностью 0,86 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельно пер. Детский с продолжением параллельно ул. Тамбосвской, протяженностью 0,58 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица вдоль берега р. Кет с дальнейшим продолжением до ул. Тамбовская, протяженностью 0,76 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Комсомольская, протяженностью 1,35 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Тамбовская, протяженностью 1,29 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,9 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | ул. Некрасова, протяженностью 0,1 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | пер. Школьный, протяженностью 0,48 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Волочаевская, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица в южной части населенного пункта, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Волочаевская до ул. Некрасова, протяженностью 0,21 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Лесная, протяженностью 0,3 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Лесная и ул. Волочаевская, протяженностью 0,14 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,55 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,45 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,35 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Центральная, протяженностью 0,88 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,31 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Центральная, протяженностью 0,46 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,63 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,72 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Центральная и улицы являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 0,15 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| теплоснабжение |
| в границах д.Степановка |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 125 248м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Бойлерная средней школы | закрытие | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 100 415м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 247м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 84м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 40 52м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 150м | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Сайгуты |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 80 190м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 36м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 105м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| водоснабжение |
| в границах д.Степановка |
| 46 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 4,5 м³ (ул. Чехова) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,54 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
| 48 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 25 м³ (ул.Коммунистическая) | реконструкция | I очередь |  |
| 49 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Школьная) | реконструкция | I очередь |  |
| 87 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорные башни, 2 шт., накопительные емкости 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 0,38 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 5,7 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 4,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
| 88 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,1 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Сайгуты |
| 89 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,5 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
| 90 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Волочаевская) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,23 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Верхний Кет |
| 91 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,34 км | новое строительство | I очередь |  |
| водоотведение |
| в планируемых границах д.Степановка |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 2,43 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=150 мм, протяжённость 0,39 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 60 -100 мм, протяжённость 2,9 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| 92 |  | Канализационная насосная станция, 15 м³/ч | новое строительство | расчетный срок |  |

Раздел 2. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 1. Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гороховское сельское поселение | д. Степановка | с. Горохово | д. Баруй | пос. Бухун | д. Сайгуты | д. Верхний Кет |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ |  | 58,0 | 165,3 | 87,0 | 20,1 | 87,71 | 27,5 |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 эт.) |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  | 5,6 | 0,48 |  | 1,2 |  |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 1,73 | 9,78 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 0,85 |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 0,24 | 0,63 | 0,20 |  |  |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  | 0,65 | 1,0 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,17 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ | 5,46 |  |  | 1,9 |  | 23,7 |  |
| П2 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 10,23 | 7,23 | 18,95 | 4 |  | 2,6 |  |
| П3 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  | 1,57 |  |  |  |
| П4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ |  |  | 4,75 |  | 0,15 |  |  |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| П5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,2 | 0,8 | 0,06 |  | 0,02 | 0,6 | 0,01 |
| П6 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7,0 | 0,33 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 11257,40 | 2,03 | 48,75 | 1,4 |  | 6,25 | 17,0 |
| СХ2 | ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА |  |  |  |  | 2,3 | 3,0 |  |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 66939,0 |  | 9,7 | 5,6 | 0,51 | 4,0 |  |
| Р2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 6088,0 | 9,51 | 88,8 | 75,0 | 2,3 | 29,15 | 8,0 |
| Р3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ |  | 2,65 | 5,7 | 0,6 |  | 4,0 | 0,7 |
| Р4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | 0,32 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,57 | 1,0 |
| Р5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА |  |  | 1,8 | 2,7 |  |  |  |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 15,7 |  | 3,4 | 3,7 | 0,02 |  |  |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  | 0,6 |  | 0,23 |  |  |

Таблица 2. Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в границах поселения |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
|  |  | автомобильная дорога местного значения «Подъезд к д. Быково», протяженностью 1,05 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | автомобильная дорога местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет –"Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 37,5 км | реконструкция | расчетный срок |  |
| 52 |  | автостанция в д. Степановка по ул. Партизанская, единовременной вместимостью 25-50 мест | новое строительство | расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| инженерная подготовка территории |
|  |  | спрямление и расчистка русла р. Болей, общей протяженностью 0,57 км | новое строительство | I очередь/за расчетный срок |  |
|  |  | дамба обвалования совмещенных с автомобильными дорогами, протяженностью 4,7 км | новое строительство | I очередь/расчетный срок/за расчетный срок |  |
| санитарная очистка |
| 93 | зоны объектов размещения отходов потребления | Полигон ТБО | новое строительство | I очередь |  |
| 94 | зоны объектов специального назначения | Скотомогильник | реконструкция | I очередь |  |
| в границах населенных пунктов поселения |
| социальная инфраструктура |
| в границах д.Степановка |
| Учреждения здравоохранения |
| 85 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | I очередь | 0,6 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 86 | зоны физической культуры и спорта | Спортивное сооружение 0,3 га | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 84 | зоны объектов общественно-делового назначения | Библиотека на 2 тыс. единиц хранения | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| в границах с.Горохово |
| Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение банка 2 операционных места | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| 17 | зоны объектов общественно-делового назначения | Отделение банка 2 операционных места | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| Учреждения образования |
| 59 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 55 мест | новое строительство | I очередь | 1,0 |
|  | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Внешкольные учреждения на 50 мест | новое строительство | I очередь | в существующей школе |
| Учреждения здравоохранения |
| 77 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | I очередь | 0,52 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 83 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал на 150 м2 площади пола | новое строительство | I очередь | 1,2 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 45 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб на 165 посадочных мест | новое строительство | расчетный срок | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| Учреждения здравоохранения |
| 61 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | 1 очередь | 1,3 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 21 | зоны физической культуры и спорта | Спортивное сооружение | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 19 | зоны объектов общественно-делового назначения | Клуб на 240 зрительских мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
|  |  | Библиотека на 4 тыс. ед. хранения |  |  |  |
| в границах д.Сайгуты |
| Учреждения образования |
| 82 | зоны объектов начального, общего и среднего (полного) общего образования | Школа на 30 мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 73 | зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | Детский сад на 50 мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| Учреждения здравоохранения |
| 69 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | I очередь | 0,1 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 3 | зоны физической культуры и спорта | Спортивное сооружение | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 74 | зоны физической культуры и спорта | Спортивный зал на 100 м2 площади пола | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах п.Бухун |
| Учреждения здравоохранения |
| 67 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | I очередь | 1,0 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 4 | зоны физической культуры и спорта | Спортивное сооружение 0,2 га | новое строительство | I очередь | 0,2 |
| в границах д.Верхний Кет |
| Учреждения здравоохранения |
| 66 | зоны объектов здравоохранения | Фельдшерско-акушерский пункт | новое строительство | I очередь | 0,17 |
|  |  | Аптека |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 75 | зоны физической культуры и спорта | Спортивное сооружение | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| инженерная инфраструктура |
| электроснабжение |
| в границах д.Степановка |
| 95 | зона объектов инженерной инфраструктуры | ПС "Горохово" замена трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х6,3 МВА | реконструкция | I очередь | 0,1 |
| связь, телевидение, радио |
| в границах с.Горохово |
| в границах д.Степановка |
| 60 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Объекты цифрового телевидения и радиовещания | новое строительство | 1 очередь | 0,28 |
| 96 | зона объектов инженерной инфраструктуры | АТС - замена оборудования на цифровое и расширение на 500 номеров | реконструкция | I очередь |  |
| объекты по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| ликвидация ЧС |
| в границах с.Горохово |
| 15 | зоны режимных объектов | Пожарное депо на 2 машины | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах п.Бухун |
| 50 | зоны режимных объектов | Пожарное депо на 2 машины | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |

Книга 2. Материалы по обоснованию

5.4.2. Планируемое использование территории

Территория Гороховского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области», составляет 85 214,8 га.

Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется на 45,2% и составит 584,8 га, или 0,7% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 86,0% площади в границах проекта, под прочие виды использования останется 13,3% земель муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, представленных, в основном, участками застройки индивидуальных жилых домов усадебного типа. Площадь малоэтажной застройки по проекту, за счет размещения нового жилищного строительства на свободной территории, расширяется, по сравнению с исходным годом, на 198,0 га, до 453,8 га (77,6% застройки). Территория малоэтажной жилой застройки с приквартирными земельными участками с. Горохово остается на современном уровне – 0,9 га. Значительная часть территория ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества по проекту предусматривается под размещения нового жилищного фонда и объектов общественно-делового назначения, в связи с чем, общая площадь садоводств на расчетный срок проекта уменьшится и составит 5,3 га.

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) в границах проекта к расчетному сроку увеличивается с 116,9 м2/га до 148,8 м2/га. Средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов (без учета садоводств) уменьшается с 6,4 чел./га до 5,9 чел./га, что обусловлено повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 18,2 м2/чел. до 25 м2/чел.).

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается более чем в 2,0 раза, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 2,7 тыс. чел. составляет 1,9 – 2,4 га.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в с. Горохово и д. Сайгуты проектом предусмотрено строительство спортивных залов. Общая площадь спортивных сооружений Гороховского сельского поселения к расчетному сроку составит 5,1 га, что покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно п.9.13, табл. 4 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 2,7 тыс. чел. составляет 3,2 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

На расчетный срок проекта общая площадь озелененных селитебных территорий поселения составит 13,6 га, или 50,4 м2 на одного жителя, что более чем покрывает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, в границах производственных зон формируются озеленяемые территории санитарно-защитных зон. Территория производственных зон несколько увеличивается - предусмотрена передислокация ряда действующих предприятий, оказывающих вредное воздействие на жилую застройку (откормочной базы ОАО «Родники в д. Баруй, пилорам ИП Журавлев, ИП Добровольский, КФХ Петров), кроме того на территории поселения зарезервирован участок под строительство племенной фермы по откорму бычков (до 2,0 тыс. голов) ОАО «Родники».

Площадь территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры увеличивается на 2,0 га – в результате строительства автостанции в д. Степановка, АЗС в д. Баруй, канализационных очистных сооружений (КОС) и др.

По проекту площадь рекреационных территорий и зон сельскохозяйственного использования уменьшается, в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское и дорожное строительство, передислокацию промышленных объектов, организацию санитарно-защитных зон, территорий для отдыха и туризма.

Зоны объектов специального назначения по проекту составят 5,5 га. Предусмотрена ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок в границах территории сельского поселения.

В результате размещения пожарных депо в с. Горохова и п. появятся зоны режимных объектов общей площадью 0,8 га.

Проектное использование территории приведено в таблице 5.11.

Таблица 5.11 - Проектное использование территории Гороховского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | с. Горохово | д. Баруй | д. Сайгуты | д. Степановка | п. Бухун | д. Верхний Кет | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 171,8 | 87,5 | 91,9 | 58,0 | 22,4 | 27,5 | - | 459,1 | 0,6 |
| малоэтажная застройка | 171,8 | 87,5 | 88,9 | 58,0 | 20,1 | 27,5 | - | 453,8 | 0,6 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 170,9 | 87,5 | 88,9 | 58,0 | 20,1 | 27,5 | - | 452,9 | 0,6 |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,0 |
| садоводства | - | - | 3,0 | - | 2,3 | - | - | 5,3 | 0,0 |
| Общественно-деловых зон | 11,4 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 0,8 | 1,0 | - | 19,3 | 0,0 |
| Производственных зон | 23,7 | 7,5 | 26,3 | 7,2 | 0,2 | - | 15,7 | 80,6 | 0,1 |
| в т.ч. санитарно-защитные зоны | 4,8 | - | - | - | 0,2 | - | - | 5,0 | 0,0 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | - | - | 8,2 | 11,4 | 0,0 |
| Рекреационных зон | 110,5 | 88,3 | 38,7 | 12,5 | 3,1 | 9,7 | 73 042,5 | 73 305,3 | 86,0 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования | 5,7 | 0,6 | 4,0 | 2,6 | - | 0,7 | - | 13,6 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | - | 5,1 | 0,0 |
| Зон сельскохозяйственного использования | 48,7 | 1,4 | 6,3 | 2,0 | - | 17,0 | 11 257,4 | 11 332,8 | 13,3 |
| Зон специального назначения | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 0,0 |
| Зон режимных объектов | 0,6 | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,8 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 367,4 | 187,0 | 165,7 | 83,5 | 26,7 | 55,2 | 84 329,3 | 85 214,8 | 100,0 |

5.5.1. Функциональное зонирование территории, параметры функциональных зон

Таблица 5.13 - Параметры функциональных зон

| ИНДЕКС ЗОНЫ | НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА | ПЛОЩАДЬ, ГА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гороховское сельское поселение | д. Степановка | с. Горохово | д. Баруй | пос. Бухун | д. Сайгуты | д. Верхний Кет |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж1 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ |  | 58,0 | 165,3 | 87,0 | 20,1 | 87,71 | 27,5 |
| Ж2 | ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-3 эт.) |  |  | 0,83 |  |  |  |  |
| Ж3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  | 5,6 | 0,48 |  | 1,2 |  |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ОД1 | ЗОНЫ ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 1,73 | 9,78 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 0,85 |
| ОД2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  | 0,24 | 0,63 | 0,20 |  |  |  |
| ОД3 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  | 0,65 | 1,0 | 0,13 | 0,08 | 0,1 | 0,17 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ | 5,46 |  |  | 1,9 |  | 23,7 |  |
| П2 | ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ | 10,23 | 7,23 | 18,95 | 4 |  | 2,6 |  |
| П3 | ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ |  |  |  | 1,57 |  |  |  |
| П4 | ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ |  |  | 4,75 |  | 0,15 |  |  |
|  | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| П5 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 1,2 | 0,8 | 0,06 |  | 0,02 | 0,6 | 0,01 |
| П6 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 7,0 | 0,33 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |
|  | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СХ1 | ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ | 11257,40 | 2,03 | 48,75 | 1,4 |  | 6,25 | 17,0 |
| СХ2 | ЗОНЫ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА,САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА |  |  |  |  | 2,3 | 3,0 |  |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Р1 | ЗОНЫ ЛЕСОВ | 66939,0 |  | 9,7 | 5,6 | 0,51 | 4,0 |  |
| Р2 | ЗОНЫ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА | 6088,0 | 9,51 | 88,8 | 75,0 | 2,3 | 29,15 | 8,0 |
| Р3 | ЗОНЫ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ |  | 2,65 | 5,7 | 0,6 |  | 4,0 | 0,7 |
| Р4 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |  | 0,32 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,57 | 1,0 |
| Р5 | ЗОНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОТДЫХА, ТУРИЗМА |  |  | 1,8 | 2,7 |  |  |  |
|  | ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ | 15,7 |  | 3,4 | 3,7 | 0,02 |  |  |
|  | ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН1 | ЗОНЫ КЛАДБИЩ | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
| СН2 | ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| СН3 | ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ |  |  | 0,6 |  | 0,23 |  |  |

Таблица 5.14 - Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в границах поселения |
| производственные объекты |
| 76 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение племенной фермы по откорму для бычков до 2 тыс.гол.скота ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 5,5 |
| 64 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | КФХ Петров | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 18 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | пилорама | передислокация | I очередь | 3,6 |
| инженерная инфраструктура |
| 14 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах населенных пунктов поселения |
| жилой фонд |
| в границах д.Степановка |
| 9 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,5 |
| 43 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| в границах с.Горохово |
| 7 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 58 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 2,0 |
| 70 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 57 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| 24 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| 47 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 6,0 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| в границах д.Баруй |
| 2 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,2 |
| 72 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 63 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 71 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 3,0 |
| 26 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,8 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,0 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,4 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 7,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 7,2 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,3 |
| 27 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 62 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,2 |
| в границах д.Сайгуты |
| 81 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,0 |
| в границах п.Бухун |
| 28 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 53 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,48 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,48 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 54 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,28 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,28 |
| в планируемых границах д.Верхний Кет |
| 5 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 42 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| социальная инфраструктура |
| в границах д.Степановка |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 30 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 25 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 12 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,4 |
| в границах с.Горохово |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 51 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 50 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| 1 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 44 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 10 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 5 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,23 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| 23 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Баня на 20 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
|  |  | Прачечная самообслуживания на 55 кг белья в смену |  |  |  |
|  |  | Химчистка самообслуживания на 5 кг вещей в смену |  |  |  |
| 56 | зоны объектов общественно-делового назначения | Гостиница на 16 мест | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 33 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 60 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,23 |
| 20 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 2 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 68 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих места | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах п.Бухун |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 41 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 30 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 65 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 8 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,36 |
| в границах д.Верхний Кет |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 4 посадочных места | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| 8 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Журавлёв | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 78 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Добровольский, пилорама | передислокация | I очередь | 1,6 |
| 80 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | Мехотряд | передислокация | I очередь | 2,0 |
| 79 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение откормочной базы молодняка ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 3,3 |
| 16 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ОАО "Родники", зерносклад | передислокация | I очередь | 1,27 |
| в границах д.Сайгуты |
| 12 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Усков, пилорама | новое строительство | I очередь | 0,8 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
| в границах д.Баруй |
| 44 | зона объектов транспортной инфраструктуры | автозаправочная станция на автомобильной дороге регионального значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет –"Усть-Ордынский – Оса" | новое строительство | расчетный срок | 0,67 |
| улично-дорожная сеть |
| в границах д.Степановка |
|  |  | улица вдоль берега р. Балей, протяженностью 0,67 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от проектируемой улицы вдоль берега р. Болей до ул. Чехова, протяженностью 0,38 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица вдоль р. Балей с дальнейшим продолжением до ул. Партизанская, протяженностью 1,15 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,05 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельно ул. Партизанская, протяженностью 0,5 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | строительство связки от проектируемой улицы до ул. Партизанская, протяженностью 0,2 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | ул. Школьная, протяженностью 0,89 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | строительство связки ул. Школьная и ул. Гагарина, протяженностью 0,18 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление улицы идущей параллельно ул. Новая, протяженностью 0,05 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Коммунистическая, протяженностью 0,34 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление связки ул. Школьная и ул. Юбилейная, протяженностью 0,22 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Школьная, общей протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,21 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,18 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 0,57 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,25 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,83 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Советская до ул. Нагорная, протяженностью 1,06 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Ключевая, протяженностью 0,54 км; | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица идущей от ул. Нагорная до ул. Лесная, протяженностью 0,37 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Чехова, протяженностью 0,63 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,85 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 1,4 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,2 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 3,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,44 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | продление ул. Степная, протяженностью 0,29 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от ул. Нагорная до пер. Коммунальный, протяженностью 0,79 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Заречная и ул. Маяковского, протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,17 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,04 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | реконструкция ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Нагорная, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Маяковского ул. Нагорная, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 2,59 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | связки от проектируемой улицы до ул. Нагорная, общей протяженностью 0,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Заречная, протяженностью 0,14 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,74 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до ул. Напольная, протяженностью 0,86 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельно пер. Детский с продолжением параллельно ул. Тамбосвской, протяженностью 0,58 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица вдоль берега р. Кет с дальнейшим продолжением до ул. Тамбовская, протяженностью 0,76 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Комсомольская, протяженностью 1,35 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Тамбовская, протяженностью 1,29 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,9 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | ул. Некрасова, протяженностью 0,1 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | пер. Школьный, протяженностью 0,48 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Волочаевская, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица в южной части населенного пункта, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Волочаевская до ул. Некрасова, протяженностью 0,21 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Лесная, протяженностью 0,3 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Лесная и ул. Волочаевская, протяженностью 0,14 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,55 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,45 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,35 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Центральная, протяженностью 0,88 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,31 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Центральная, протяженностью 0,46 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,63 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,72 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Центральная и улицы являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 0,15 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| теплоснабжение |
| в границах д.Степановка |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 125 248м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Бойлерная средней школы | закрытие | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 100 415м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 247м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 84м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 40 52м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 150м | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Сайгуты |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 80 190м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 36м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 105м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| водоснабжение |
| в границах д.Степановка |
| 46 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 4,5 м³ (ул. Чехова) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,54 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
| 48 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 25 м³ (ул.Коммунистическая) | реконструкция | I очередь |  |
| 49 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Школьная) | реконструкция | I очередь |  |
| 87 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорные башни, 2 шт., накопительные емкости 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 0,38 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 5,7 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 4,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
| 88 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,1 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Сайгуты |
| 89 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,5 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
| 90 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Волочаевская) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,23 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Верхний Кет |
| 91 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,34 км | новое строительство | I очередь |  |
| водоотведение |
| в планируемых границах д.Степановка |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 2,43 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=150 мм, протяжённость 0,39 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 60 -100 мм, протяжённость 2,9 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| 92 |  | Канализационная насосная станция, 15 м³/ч | новое строительство | расчетный срок |  |

Таблица 5.15 - Сведения о видах, назначении и наименовании объектов капитального строительства федерального, регионального значения и местного значения муниципального района

| Номер зоны размещения на карте | Наименование функциональной зоны | Объект | Мероприятия | Очередность | Площадь зоны размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в границах поселения |
| производственные объекты |
| 76 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение племенной фермы по откорму для бычков до 2 тыс.гол.скота ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 5,5 |
| 64 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | КФХ Петров | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 18 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | пилорама | передислокация | I очередь | 3,6 |
| инженерная инфраструктура |
| 14 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах населенных пунктов поселения |
| жилой фонд |
| в границах д.Степановка |
| 9 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 22 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 29 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 31 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,5 |
| 43 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| в границах с.Горохово |
| 7 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 58 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 2,0 |
| 70 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| 57 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| 24 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| 47 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 6,0 |
| 32 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,0 |
| в границах д.Баруй |
| 2 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,2 |
| 72 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 63 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 71 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 3,0 |
| 26 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,8 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,8 |
| 34 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 2,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 2,0 |
| 35 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 3,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 3,4 |
| 36 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 7,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 7,2 |
| 37 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,3 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,3 |
| 27 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,0 |
| 62 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,4 |
| 38 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,2 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 1,2 |
| в границах д.Сайгуты |
| 81 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 1,9 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 1,9 |
| 39 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 4,0 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 4,0 |
| в границах п.Бухун |
| 28 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,4 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 53 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,48 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,48 |
| 40 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| 54 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,28 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,28 |
| в планируемых границах д.Верхний Кет |
| 5 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,6 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 42 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 0,5 тыс.кв.м общей площади жилого фонда | новое строительство | расчетный срок | 0,6 |
| социальная инфраструктура |
| в границах д.Степановка |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 30 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 25 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
| 13 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 12 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,4 |
| в границах с.Горохово |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 51 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 50 м2 торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,3 |
| 1 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 44 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,6 |
| 10 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 5 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,23 |
| Учреждения и предприятия коммунального обслуживания |
| 23 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Баня на 20 мест | новое строительство | расчетный срок | 0,4 |
|  |  | Прачечная самообслуживания на 55 кг белья в смену |  |  |  |
|  |  | Химчистка самообслуживания на 5 кг вещей в смену |  |  |  |
| 56 | зоны объектов общественно-делового назначения | Гостиница на 16 мест | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 33 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 60 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,23 |
| 20 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 2 рабочих места | новое строительство | I очередь | 0,3 |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 68 | зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения | Предприятие непосредственного бытового обслуживания на 3 рабочих места | новое строительство | I очередь | 1,0 |
| в границах п.Бухун |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 41 | зоны объектов общественно-делового назначения | Магазин на 30 м2торговой площади | новое строительство | расчетный срок | 0,2 |
| 65 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 8 посадочных мест | новое строительство | I очередь | 0,36 |
| в границах д.Верхний Кет |
| Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 11 | зоны объектов общественно-делового назначения | Предприятие общественного питания на 4 посадочных места | новое строительство | I очередь | 0,5 |
| в границах д.Баруй |
| 8 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Журавлёв | передислокация | I очередь | 1,4 |
| 78 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Добровольский, пилорама | передислокация | I очередь | 1,6 |
| 80 | зоны коммунальных объектов IV, V класса опасности | Мехотряд | передислокация | I очередь | 2,0 |
| 79 | зоны промышленных объектов II, III класса опасности | Размещение откормочной базы молодняка ОАО "Родники" | новое строительство | I очередь | 3,3 |
| 16 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ОАО "Родники", зерносклад | передислокация | I очередь | 1,27 |
| в границах д.Сайгуты |
| 12 | зоны промышленных объектов IV, V класса опасности | ИП Усков, пилорама | новое строительство | I очередь | 0,8 |
| транспортная инфраструктура |
| автомобильный транспорт |
| в границах д.Баруй |
| 44 | зона объектов транспортной инфраструктуры | автозаправочная станция на автомобильной дороге регионального значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет –"Усть-Ордынский – Оса" | новое строительство | расчетный срок | 0,67 |
| улично-дорожная сеть |
| в границах д.Степановка |
|  |  | улица вдоль берега р. Балей, протяженностью 0,67 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от проектируемой улицы вдоль берега р. Болей до ул. Чехова, протяженностью 0,38 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица вдоль р. Балей с дальнейшим продолжением до ул. Партизанская, протяженностью 1,15 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,05 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | улица параллельно ул. Партизанская, протяженностью 0,5 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | строительство связки от проектируемой улицы до ул. Партизанская, протяженностью 0,2 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | ул. Школьная, протяженностью 0,89 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | строительство связки ул. Школьная и ул. Гагарина, протяженностью 0,18 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление улицы идущей параллельно ул. Новая, протяженностью 0,05 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Коммунистическая, протяженностью 0,34 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление связки ул. Школьная и ул. Юбилейная, протяженностью 0,22 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Школьная, общей протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,21 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,18 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в центральной части населенного пункта, общей протяженностью 0,57 км | строительство/реконструкция | I очередь |  |
|  |  | ул. Советская, протяженностью 1,25 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 0,83 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Советская до ул. Нагорная, протяженностью 1,06 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Ключевая, протяженностью 0,54 км; | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица идущей от ул. Нагорная до ул. Лесная, протяженностью 0,37 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Чехова, протяженностью 0,63 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,85 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта, общей протяженностью 1,4 км | строительство/реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,2 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 3,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,44 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | продление ул. Степная, протяженностью 0,29 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | продление ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица от ул. Нагорная до пер. Коммунальный, протяженностью 0,79 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Заречная и ул. Маяковского, протяженностью 0,47 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,17 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | связка ул. Нагорная ул. Маяковского, протяженностью 0,04 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | реконструкция ул. Нагорная, протяженностью 0,57 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Нагорная, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Маяковского ул. Нагорная, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 2,59 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | связки от проектируемой улицы до ул. Нагорная, общей протяженностью 0,3 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в южной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,1 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Заречная, протяженностью 0,14 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,74 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в планируемых границах д.Сайгуты |
|  |  | улица от ул. Комсомольская до ул. Напольная, протяженностью 0,86 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица параллельно пер. Детский с продолжением параллельно ул. Тамбосвской, протяженностью 0,58 км | новое строительство | 1 очередь |  |
|  |  | улица вдоль берега р. Кет с дальнейшим продолжением до ул. Тамбовская, протяженностью 0,76 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Комсомольская, протяженностью 1,35 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Тамбовская, протяженностью 1,29 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 2,9 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | ул. Некрасова, протяженностью 0,1 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | пер. Школьный, протяженностью 0,48 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Волочаевская, протяженностью 0,07 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица в южной части населенного пункта, протяженностью 0,65 км | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | улица от ул. Волочаевская до ул. Некрасова, протяженностью 0,21 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | продление ул. Лесная, протяженностью 0,3 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Лесная и ул. Волочаевская, протяженностью 0,14 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,55 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,45 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | улица перпендикулярная ул. Сердюкова, протяженностью 0,35 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица параллельно ул. Центральная, протяженностью 0,88 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | улица являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 1,31 км | реконструкция | расчетный срок |  |
|  |  | ул. Центральная, протяженностью 0,46 км | реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-восточной части населенного пункта, общей протяженностью 0,63 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | формирование улично-дорожной сети в северо-западной части населенного пункта в районе проектируемой жилой застройки, общей протяженностью 1,72 км | строительство/реконструкция | за расчетный срок |  |
|  |  | связка ул. Центральная и улицы являющейся частью автомобильной дороги местного значения "Иркутск - Оса - Усть-Уда" – Горохово - В. Кет – "Усть-Ордынский – Оса", протяженностью 0,15 км | новое строительство | за расчетный срок |  |
| инженерная инфраструктура |
| теплоснабжение |
| в границах д.Степановка |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 125 248м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Бойлерная средней школы | закрытие | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 100 415м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 247м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 84м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 40 52м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 150м | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Сайгуты |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Модульная угольная котельная | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 80 190м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 70 36м | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Участок тепловой сети 2d 50 105м | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Верхний Кет |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Устройство индивидуальных теплогенераторов | новое строительство | расчетный срок |  |
| водоснабжение |
| в границах д.Степановка |
| 46 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 4,5 м³ (ул. Чехова) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,54 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
| 48 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 25 м³ (ул.Коммунистическая) | реконструкция | I очередь |  |
| 49 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Школьная) | реконструкция | I очередь |  |
| 87 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорные башни, 2 шт., накопительные емкости 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=100 мм, протяжённость 0,38 км | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 5,7 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 4,2 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Баруй |
| 88 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 3 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,1 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| в границах д.Сайгуты |
| 89 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,5 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах п.Бухун |
| 90 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 10 м³ (ул. Волочаевская) | реконструкция | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 1,23 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах д.Верхний Кет |
| 91 | зона объектов инженерной инфраструктуры | Водонапорная башня, накопительная емкость 9 м³ | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети водоснабжения, d=80 мм, протяжённость 2,34 км | новое строительство | I очередь |  |
| водоотведение |
| в планируемых границах д.Степановка |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 150мм, протяжённость 2,43 км | новое строительство | I очередь |  |
| в границах с.Горохово |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d=150 мм, протяжённость 0,39 км | новое строительство | I очередь |  |
|  |  | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации, d = 60 -100 мм, протяжённость 2,9 км | новое строительство | расчетный срок |  |
| 92 |  | Канализационная насосная станция, 15 м³/ч | новое строительство | расчетный срок |  |

5.6.2. Социальная инфраструктура

### Таблица 5.27 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Гороховского муниципального образования на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 2,7 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 52 | 140 | 45 | 95 | 1х60, 1х50 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 324 | 435 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 32 | - | 32 | 1х50 |
| Стационары | койка | 13,47 | 36 | 25 | 11 | 1х150 1) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 49 | 50 | - | 1х220 1) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 45 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 181 | - | 181 | 1х185 |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | 1х1 1) |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | - | 1 | - | 5 |
| Клубы | зрит. место | 220 | 594 | 350 | 244 | 1х280, 1х240, 1х165 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 13 | 12,6 | 0,4 | 1х4, 1х2 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,9-2,4 | 8,4 | - | 1х0,5, 1х0,4, 1х0,3, 1х0,2, 1х0,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 216 | - | 216 | 1х160, 1х100 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 67 | - | 67 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 810 | 593,7 | 216,0 | 2х60, 1х50, 1х45, 1х30, 1х25 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 108 | - | 108 | 1х44, 1х24, 1х16, 1х12, 1х8, 1х4 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 11 | - | 11 | 1х5, 1х3, 1х2 |
| Бани | мест | 7 | 19 | - | 19 | 1х20 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 54 | - | 54 | 1х55 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 3 | - | 3 | 1х5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-3 | 1 | 2 | 2 |
| Гостиницы | место | 6 | 16 | - | 16 | 1х16 |

1)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

### Таблица 5.28 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания с. Горохово на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 1,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 57 | 45 | 12 | 1х60 2) |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 132 | 380 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 32 1) | - | 32 | 1х50 |
| Стационары | койка | 13,47 | 36 1) | 25 | 11 | 1х150 3) |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 49 1) | 50 | - | 1х220 3) |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 45 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 67 | 181 1) | - | 181 | 1х185 |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - 1) | - | - | 1х1 3) |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | 1 | - | - |
| Клубы | зрит. место | 293 | 322 | 300 | 22 | 1х165 4) |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 7 | 7,1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,8-1,0 | 8,4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 88 | - | 88 | 1х160 2) |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 67 1) | - | 67 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 330 | 319,5 | 10,0 | 1х50 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 44 | - | 44 | 1х44 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 4 | - | 4 | 1х5 4) |
| Бани | мест | 7 | 19 1) | - | 19 | 1х20 |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 54 1) | - | 54 | 1х55 |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 3 1) | - | 3 | 1х5 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-3 1) | 1 | 2 | 2 |
| Гостиницы | место | 6 | 16 1) | - | 16 | 1х16 |

1)в расчете на все постоянное население муниципального образования (2,7 тыс. чел.)

2)с учетом обслуживания постоянного населения д. Баруй (0,6 тыс. чел.) и д. Степановка (0,3 тыс. чел.)

3)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

4)с учетом обслуживания постоянного населения д. Степановка (0,3 тыс. чел.)

### Таблица 5.29 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Баруй на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,6 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 31 | - | 31 | в с. Горохово |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 72 | 25 | 47 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 11 | - | 11 | в с. Горохово 1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 400 | 240 | - | 240 | 1х240 в составе единого культурно-досугового комплекса |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 3,6 | - | 3,6 | 1х4 в составе единого культурно-досугового комплекса |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,4-0,5 | - | 0,4-0,5 | 1х0,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 48 | - | 48 | в с. Горохово |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 180 | 67,2 | 113 | 2х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 24 | - | 24 | 1х24 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х2 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

### Таблица 5.30 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания п. Бухун на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,2 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 10 | - | 10 | в д. Сайгуты |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 24 | - | 24 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 4 | - | 4 | в с. Горохово 1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 500 | 100 | - | 100 | в д. Сайгуты |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | в д. Сайгуты |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | - | 0,1-0,2 | 1х0,2 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 16 | - | 16 | в д. Сайгуты |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 60 | 30,0 | 30,0 | 1х30 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 8 | - | 8 | 1х8 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в д. Сайгуты |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

### Таблица 5.31 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Верхний Кет на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 5 | - | 5 | в д. Сайгуты |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 12 | - | 12 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 2 | - | 2 | в с. Горохово 1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 500 | 50 | - | 50 | в д. Сайгуты |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | в д. Сайгуты |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 1х0,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 8 | - | 8 | в д. Сайгуты |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 30 | 35,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 4 | - | 4 | 1х4 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | - | - | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

### Таблица 5.32 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Сайгуты на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,4 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 21 | - | 21 | 1х50 1) |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 48 | 30 | 18 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 7 | - | 7 | в с. Горохово 2) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 450 | 180 | 50 | 130 | 1х280 1) |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | 5,5 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | - | 0,3-0,4 | 1х0,4 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 32 | - | 32 | 1х100 1) |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 120 | 76,0 | 44,0 | 1х45 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 16 | - | 16 | 1х16 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х3 3) |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)с учетом обслуживания постоянного населения п. Бухун (0,2 тыс. чел.) и д. Верхний Кет (0,1 тыс. чел.)

2)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

3)с  учетом обслуживания постоянного населения п. Бухун (0,2 тыс. чел.)

### Таблица 5.33 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Степановка на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,3 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 16 | - | 16 | в с. Горохово |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 36 | - | 36 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 5 | - | 5 | в с. Горохово 1) |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 475 | 142 | - | 142 | в с. Горохово |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | - | 2 | 1х2 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | - | 0,2-0,3 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 24 | - | 24 | в с. Горохово |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 66,0 | 24,0 | 1х25 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | - | 12 | 1х12 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в с. Горохово |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)согласно СТП Иркутского районного муниципального образования на территории с. Горохово разместиться участковая больница со стационаром вместимостью 150 коек, амбулаторией на 220 посещений в смену и  станцией скорой помощи на 1 спецавтомобиль

Таблица 5.34 - Расчет объектов культурно-бытового обслуживания Гороховского муниципального образования на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 2,0 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 52 | 104 | 45 | 59 | 1х60, 1х50 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 240 | 435 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 24 | - | 24 | 1х50 |
| Стационары | койка | 13,47 | 27 | 25 | 2 | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 36 | 50 | - | - |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 36 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 72 | 144 | - | 144 | - |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на 6,2 тыс. чел. | - | 1 | - | 5 |
| Клубы | зрит. место | 230 | 460 | 350 | 110 | 1х240 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5 | 10 | 12,6 | 2,6 | 1х4, 1х2 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 1,4-1,8 | 8,4 | - | 1х0,5, 1х0,4, 1х0,3, 1х0,2, 1х0,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 160 | - | 160 | 1х160, 1х100 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 50 | - | 50 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 600 | 593,7 | 6 | 1х60, 1х45 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 80 | - | 80 | 1х44, 1х24, 1х16, 1х12, 1х8, 1х4 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 8 | - | 8 | 1х5, 1х3, 1х2 |
| Бани | мест | 7 | 14 | - | 14 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 40 | - | 40 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 2 | - | 2 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-2 | 1 | - | 2 |
| Гостиницы | место | 6 | 12 | - | 12 | 1х16 |

Таблица 5.35 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания с. Горохово на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,9 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 47 | 47 | - | 1х60 2) |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 108 | 380 | - | - 3) |
| Внешкольные учреждения | место | 12 | 24 1) | - | 24 | 1х50 3) |
| Стационары | койка | 13,47 | 27 1) | 25 | 2 | - |
| Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 36 1) | 50 | - | - |
| Молочные кухни число детей до 0-1 лет – 36 чел. | порция в сут. на 1 ребенка | 72 | 144 1) | - | 144 | - |
| Станция скорой медицинской помощи | спец. автомобилей | 1 на 5,0 тыс. чел. | - 1) | - | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | - | 1 | - | - |
| Клубы | зрит. место | 325 | 292 | 300 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 5 | 7,1 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,6-0,8 | 8,4 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 72 | - | 72 | 1х160 2) |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | 50 1) | - | 50 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 270 | 319,5 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 36 | - | 36 | 1х44 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 4 | - | 4 | 1х5 4) |
| Бани | мест | 7 | 14 1) | - | 14 | - |
| Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 20 | 40 1) | - | 40 | - |
| Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,2 | 2 1) | - | 2 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | 1 | - | - |
| Отделения банков | операц. место | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1-2 1) | 1 | - | 2 |
| Гостиницы | место | 6 | 12 1) | - | 12 | 1х16 |

1)в расчете на все постоянное население муниципального образования (2,0 тыс. чел.)

2)с учетом обслуживания постоянного населения д. Баруй (0,4 тыс. чел.) и д. Степановка (0,2 тыс. чел.)

3) с учетом обслуживания населения Усть-Балейского муниципального образования (1,4 тыс. чел.)

4) с учетом обслуживания постоянного населения д. Степановка (0,2 тыс. чел.)

Таблица 5.36 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Баруй на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,4 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 21 | - | 21 | в с. Горохово |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 48 | 25 | 23 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 7 | - | 7 | в с. Горохово |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 450 | 180 | - | 180 | 1х240 в составе единого культурно-досугового комплекса |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | - | 2 | 1х4 в составе единого культурно-досугового комплекса |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,3-0,4 | - | 0,3-0,4 | 1х0,5 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 32 | - | 32 | в с. Горохово |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 120 | 67,2 | 53,0 | 1х60 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 16 | - | 16 | 1х24 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 2 | - | 2 | 1х2 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

### Таблица 5.37 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания п. Бухун на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 5 | - | 5 | в д. Сайгуты |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 12 | - | 12 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 2 | - | 2 | в с. Горохово |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 500 | 50 | - | 50 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | в д. Сайгуты |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 1х0,2 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 8 | - | 8 | в д. Сайгуты |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 30 | 30,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 4 | - | 4 | 1х8 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | - | - | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

Таблица 5.38 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Верхний Кет на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,1 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 5 | - | 5 | в д. Сайгуты |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 12 | - | 12 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 2 | - | 2 | в с. Горохово |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 500 | 50 | - | 50 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | в д. Сайгуты |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 1х0,1 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 8 | - | 8 | в д. Сайгуты |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 30 | 35,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 4 | - | 4 | 1х4 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | - | - | - | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

### Таблица 5.39 - Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Сайгуты на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,3 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 16 | - | 16 | 1х50 1) |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 36 | 30 | 6 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 5 | - | 5 | в с. Горохово |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 475 | 142 | 50 | 92 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 2 | 5,5 | - | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,2-0,3 | - | 0,2-0,3 | 1х0,4 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 24 | - | 24 | 1х100 1) |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 90 | 76,0 | 14,0 | 1х45 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 12 | - | 12 | 1х16 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | 1х3 |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

1)с учетом обслуживания постоянного населения п. Бухун (0,1 тыс. чел.) и д. Верхний Кет (0,1 тыс. чел.)

### Таблица 5.40 Размещение объектов культурно-бытового обслуживания д. Степановка на I очередь

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на постоянное население 0,2 тыс. чел. | Существующие сохраняемые объекты | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 52 | 10 | - | 10 | в с. Горохово |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 24 | - | 24 | в с. Горохово |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,15 | 4 | - | 4 | в с. Горохово |
| ФАП | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | - | 1 | 1 в составе ФАП |
| Клубы | зрит. место | 500 | 100 | - | 100 | в с. Горохово |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 1 | - | 1 | 1х2 |
| Спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 | 0,1-0,2 | - | 0,1-0,2 | 1х0,3 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 80 | 16 | - | 16 | в с. Горохово |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 60 | 66,0 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 8 | - | 8 | 1х12 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 1 | - | 1 | в с. Горохово |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | - | - | - | - |

Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 85 214,8 521 829,8 | 85 214,8 315 610,4 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 318,3 0,4 | 459,0 0,6 |
| малоэтажная застройка | га % | 255,8 0,3 | 453,7 0,6 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 254,9 0,3 | 452,9 0,6 |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | га % | 0,9 0,0 | 0,8 0,0 |
| садоводства | га % | 62,5 0,1 | 5,3 0,0 |
| общественно-деловых зон | га % | 8,5 0,0 | 19,3 0,0 |
| производственных зон | га % | 66,0 0,1 | 80,6 0,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 9,4 0,0 | 11,4 0,0 |
| рекреационных зон | га % | 73 409,6 86,1 | 73 305,4 86,0 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 11 397,4 13,4 | 11 332,8 13,3 |
| зон специального назначения | га % | 5,6 0,0 | 5,5 0,0 |
| режимных зон | га % | - - | 0,8 0,0 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Гороховского сельского поселения | тыс. чел. | 1,633 | 2,7 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,022 | 0,035 |
| убыль | тыс. чел. | 0,028 | 0,020 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,066 | 0,060 |
| убыль | тыс. чел. | 0,062 | 0,050 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,490 30,0 | 0,729 27,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,758 46,4 | 1,215 45,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,385 23,6 | 0,756 28,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,576 | 1,02 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,345 59,9 | 0,53 52,0 |
| в т. ч. промышленность | то же | 0,040 6,9 | 0,07 6,9 |
| сельское и лесное хозяйство | то же | 0,267 46,4 | 0,35 34,3 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,038 6,6 | 0,11 10,8 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,231 40,1 | 0,49 48,0 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 29,9 | 67,5 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | 1,7 5,7 | 2,0 3,0 |
| частной собственности | то же | 28,2 94,3 | 65,5 97,0 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 29,9 100,0 | 67,5 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома усадебного типа | то же | 27,0 94,3 | 65,8 97,5 |
| малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | то же | 1,7 5,7 | 1,7 2,5 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 1,9 6,3 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 0,2 0,3 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| под организацию санитарно-защитных зон | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 0,2 100,0 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 29,9 | 29,7 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 37,8 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строитель- ства | - - | 0,3 0,8 |
| за счет средств населения | то же | - - | 37,5 99,2 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 37,8 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 37,8 100,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 37,8 100,0 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | - - |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | н/д | 56,0 |
| канализацией | то же | н/д | 25,2 |
| центральным отоплением | то же | н/д | - |
| ваннами (душем) | то же | н/д | 25,2 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,2 | 25,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | 45 28,1 | 150 55,5 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 435 271,9 | 435 161,1 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | 50 31,2 | 270 100,0* |
| Стационары – всего на 1000 чел. | коек | 25 15,6 | 175 64,8* |
| Аптека | объект | 1 | 6 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 593,7 371,1 | 863,7 319,9 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | - - | 108 40,0 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 10 3,7 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | 400 250 | 1 035 383,3 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 12,6 7,9 | 18,6 6,9 |
| Спортивные залы – всего на 1000 чел. | м2 площади пола | - - | 250 92,6 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 16 5,9 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 20 7,4 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | 1 | 3 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 18,5 | 35,9 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 18,5 | 35,9 |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 38,9 | 76,9 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 5,5 | 76,9 |
| 5.3 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет | нет |
| 5.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | н/д | 280 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,528 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 0,528 |
| на производственные нужды | то же | - | - |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 1,32 | 1,63 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | н/д | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | н/д | 150 |
| 6.1.4 Протяженность сетей | км | 0,38 | 18,86 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,474 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | н/д | 0,474 |
| на производственные нужды | то же | н/д | - |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | н/д | 0,5 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | - | 5,57 |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего | кВт-ч/год | 16 430 | 34 503 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 8 557 | 12 779 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 4,0 | 4,0 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001 | 0,026 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,001 | 0,026 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | то же | - | - |
| районные котельные | то же | - | - |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,35 | 7,779 |
| 6.4.4 Протяженность сетей | км | н/д | 1,527 |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 88,6 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 20 | 100 |
| 6.6 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Дамбы | км | - | 4,7 |
| 6.6.2 Регулирование русла рек и ручьев | км | - | 0,57 |
| 6.7 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 3,4 | 5,6 |
| 6.7.2 Общая площадь свалок | га | 2,6 | - |
| в т. ч. стихийных | га | 2,6 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 4,1 | 4,1 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | н/д | н/д |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | н/д | н/д |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 12,47 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | н/д | н/д |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,22 | 0,02 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 25,6 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | н/д | н/д |

* без учета обслуживания населения соседних муниципальных образований